| BỘ XÂY DỰNG Số: 396/QĐ - BXD |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

V/v: cấp giấy chứng nhận thiết bị đốt chất thải rắn sinh hoạt phù hợp

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ văn bản số 50/TB-VPCP ngày 19/3/2007 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về việc áp dụng các công nghệ xử lý rác được nghiên cứu trong nước;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-BXD ngày 31/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng Khoa học Kỹ thuật đánh giá lò đốt chất thải rắn sinh hoạt BD-Anpha do Công ty TNHH MTV Đức Minh nghiên cứu, chế tạo;

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng Khoa học Kỹ thuật đánh giá lò đốt chất thải rắn sinh hoạt BD-Anpha;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận thiết bị đốt chất thải rắn sinh hoạt phù hợp cho:

1. Tên thiết bị:

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT BD-ANPHA

2. Tổ chức/Cá nhân sở hữu thiết bị:

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC MINH

Địa chỉ: số 242H, phố Minh Khai, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại:	04. 22121519				Fax: 04. 62781598

3. Khái quát đặc điểm và nguyên lý hoạt động của thiết bị:

Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt BD-Anpha được thiết kế, chế tạo dựa trên nguyên lý đối lưu tự nhiên. Chất thải rắn sinh hoạt được đốt trực tiếp nhờ nguồn nhiệt bức xạ, tạo áp suất âm, có buồng đốt thứ cấp tạo thời gian lưu khí, chất thải rắn được cháy kiệt. Tận dụng tối đa lượng nhiệt bức xạ tập trung cho quá trình cháy, đồng thời kết hợp công nghệ khí hóa chất thải rắn ngay trong buồng sơ cấp để tạo nguồn nhiên liệu cháy bổ sung, nâng cao nhiệt độ buồng thứ cấp. Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt BD-Anpha xử lý chất thải rắn sinh hoạt có độ ẩm 30% và có thể xử lý được chất thải rắn sinh hoạt có độ ẩm 50% khi lắp đặt thêm hệ thống sấy rác thùng quay tận dụng nhiệt từ khói thải.

Lò đốt được thiết kế nhỏ, gọn, theo các mô đun nên việc chế tạo, lắp đặt, thay thế, bảo dưỡng thuận lợi, vận hành đơn giản. Chi phí đầu tư, chi phí vận hành phù hợp với điều kiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn.

Điều 2. Thiết bị đốt chất thải rắn sinh hoạt BD-Anpha được phép chuyển giao và áp dụng rộng rãi trên toàn quốc.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Công ty TNHH Đức Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu VT, KHCNMT |  | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Cao Lại Quang |
| --- | --- | --- |